Država / Land: SLOVENIJA	Št. naročila / Auftragsnummer:

| Zastopnik / Landvertretter: (izpolni zastopnik) | Naročnik / Besteller: |
| --- | --- |
| d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 9, SI - 1000 LJUBLJANA | Naziv / Name: |
|  | Ulica / Straße: |
|  | Kraj / Ort: |
|  | Kontaktna oseba / Zuständig: |
| Odgovorna oseba / Zuständig: | Tel/Fax/e-mail: |
| Tel: 01/ 583 80 30; Fax: 01/ 518 53 75; e-mail: strail@teca.si; GSM: 051/607 497 | Naziv NPr in stacionaža v km / Bü Name und km: |

Meritve cestne površine med nevzporedno potekajočimi tiri /Aufmaß der Straßenfläche zwischen nicht parallel verlaufenden Gleisen

| Kretnica št.: |  | med tirom št.: |  | in tirom št. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weiche Nr.: |  | zwischen Gleis Nr.: |  | und Gleis Nr.: |  |

Prosimo upoštevajte: podrobnejše napotke o meritvah najdete na naslednji strani!

Bitte beachten: Nähere Informationen zum Aufmaß finden Sie auf der Rückseite!

| Merilne točke/ Meßpunkte |  | Mera / Stichmaß |  | Merilne točke/ Meßpunkte |  | Mera / Stichmaß |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št./Nr. | mm |  | mm |  | Št./Nr. | mm |  | mm |
| 1 | 0 |  |  |  | 12 | 6.600 |  |  |
| 2 | 600 |  |  |  | 13 | 7.200 |  |  |
| 3 | 1.200 |  |  |  | 14 | 7.800 |  |  |
| 4 | 1.800 |  |  |  | 15 | 8.400 |  |  |
| 5 | 2.400 |  |  |  | 16 | 9.000 |  |  |
| 6 | 3.000 |  |  |  | 17 | 9.600 |  |  |
| 7 | 3.600 |  |  |  | 18 | 10.200 |  |  |
| 8 | 4.200 |  |  |  | 19 | 10.800 |  |  |
| 9 | 4.800 |  |  |  | 20 | 11.400 |  |  |
| 10 | 5.400 |  |  |  | 21 | 12.000 |  |  |
| 11 | 6.000 |  |  |  | 22 | 12.600 |  |  |

Datum: 		Podpis/Unterschrift:

Zastopnik/Vertreter STRAIL

Datum: 		Podpis/Unterschrift:

NaročnikBesteller

Smernice za merjenje kretnice:

Poleg vprašalnika/Checkliste je pri kretnicah potrebno izmeriti tudi sam prehod (Vprašalnik/Checkliste za NPr). Da preprečite napake, postopajte po teh smernicah.

- Sistematično in natančno izdelajte osnovno skico kretnice:

B = Širina ceste

a = Kot križanja ceste in tira

Sl. 1: Primer osnovne skice kretnice

- Izdelajte mersko skico

( = Začetna točka (sredina praga)

y 1 = min. 400 mm

y 2 = maks. 2.400 mm

Sl. 2: Merska skica

- Mere

Prosimo upoštevajte:

Sl. 3: Mere med glavami tirnic

Določite začetno točko ( .

Merite pravokotno na glavni tir (na vsakih 600 mm). Pri tem označite merne točke na drugem tiru. S tračnim metrom (izključno) izmerite celotno dolžino prehoda, da preprečite napake pri merjenju (Sl. 2).

Pri prehodih v kretniških območjih, kjer imata oba tira radius ∞ in ob podatku o dolžini drugega tira, zadostujeta že min. (y 1 – min. 400 mm) in maksimalna (y 2 – 2.400 mm) mera (Sl. 2).

Ob merah nad 2.400 mm priporočamo vgradnjo navadnih zunanjih plošč s T-robnikom ter asfaltiranje vmesnega prostora. Za podporo razrezanih (posebnih) plošč pri merah nad 1.300 mm, v medtirju priporočamo izdelavo nosilnega temelja iz suhega betona ali vroče mešanice.

Pri kretnicah, kjer imajo tiri radius, morate tudi po regulaciji tirov obdržati izmerjene mere. Izvajalca regulacije morate pred regulacijo seznaniti s temi merami.

# Text boxes

Sl. 4